## Slide 1
MOLEKULARNE METODE
Brzo
Jednostavno
Precizno
Mala količina uzorka

## Slide 2
UZORCI
krv, serum, plazma
bris nosa, grla, usta ili kože
tkivo i organi
urin, feces, sperma, vaginalni bris
bakterijska, virusna, gljivična kultura, parazit
list, koren, seme ili plod
voda, zemlja
hrana
brisevi površina
…
SVE ŠTO SADRŽI
NUKLEINSKE KISELINE

## Slide 3
PCR – Lančana reakcija polimeraze
Lančana reakcija polimeraze se zasniva na specifičnoj sintezi i eksponecijalnom umožavanju prethodno određenog regiona molekula DNK upotrebom dva mala specifična oligonukleotidna fragmenta DNK (prajmera) koji se vezuju i obeležavaju dva kraja dela DNK molekula koji se amplifikuje (umnožava)

## Slide 4
UZORAK KOJI SE ISPITUJE (DNK DOBIJENA EKSTRAKCIJOM DNK IZ UZORKA)
KOMPONENTE PCR-a

## Slide 5
UZORAK KOJI SE ISPITUJE (DNK DOBIJENA EKSTRAKCIJOM DNK IZ UZORKA)
PRAJMERI
POLIMERAZA
PUFER I MgCl
NUKLEOTIDI
PCR VODA
MASTER MIX
KOMPONENTE PCR-a

## Slide 6
KOMPONENTE PCR-a

## Slide 7
TOK PCR REAKCIJE

## Slide 8
INICIJALNA DENATURACIJA
DENATURACIJA DNK
HIBRIDIZACIJA –
VEZIVANJE PRAJMERA
ANNILING
EKSTENZIJA/ELONGACIJA
FINALNA EKSTENZIJA
CIKLIČNI DEO

## Slide 9
CIKLUS 1
Denaturacija
95°C
Vezivanje prajmera
55-65 °C
Elongacija
72 °C

## Slide 10
CIKLUS 1
CIKLUS 2
Denaturacija
95°C
Vezivanje prajmera
55-65 °C
Elongacija
72 °C

## Slide 11
CIKLUS 2
CIKLUS 3
Denaturacija
95°C
Vezivanje prajmera
55-65 °C
Elongacija
72 °C

## Slide 12
32
6
7
64
128
8
256
9
10
512
20
224.288
30
123.870.912
40
1.755.813.888
Ciklus
Broj kopija

## Slide 13
Lančana reakcija polimeraze sa reverznom transkripcijom – RT-PCR
Detekcija RNK virusa
Transkripcija RNK u DNK
RNK-zavisna DNK polimeraze (reverzna transkriptaza) - prevodi molekul RNK u komplementarnu DNK (cDNK)
Multiplex PCR
U jednoj reakciji se istovremeno umnožava više različitih delova DNK (ili RNK)
Običan PCR = tražimo jedan gen sa jednim parom prajmera Multiplex PCR = tražimo više gena odjednom, koristeći više parova prajmera u istoj epruveti

## Slide 14
Očitavanje rezultata

## Slide 16
Real-time PCR (qPCR)

## Slide 17
Real-time PCR (qPCR)
Određivanje momenta u kome se umnožavanje željene sekvence detektuje prvi put (ukoliko je količina ciljne sekvence u uzorku veća, pre će doći do njenog vidljivog umnožavanja)
Obeleživači koji fluoresciraju samo kada su vezani za PCR produkt (količina i prisustvo se prate simultano sa umnožavanjem DNK na osnovu detekcije fluorescencije koju emituju)
Obeleživači su fluorescentne boje (SYBR Green ili obeležena proba kao što je TaqMan proba)

## Slide 18
Parametar Ct (cycle threshold, engl.)

## Slide 19
Tipizacija i karakterizacija sojeva mikroorganizama
SEKVENCIRANJE – Očitavanje tačnog redosleda nukleotida

## Slide 20
Preuzeto sa: https://sciencevivid.com/sanger-sequencing-principle-protocol-applications-limitations/
Sekvenciranje po Sangeru

## Slide 21
16s rRNK metagenomsko sekvenciranje

## Slide 22
NGS – Next generation sequencing
WGS – Whole genome sequencing