## Slide 1
Хранљиве
подлоге
Методе за
изолацију и
добијање
чистих култура
Основне методе
за
изолацију и
идентификацију
МО

## Slide 2
ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ
Медијуми који служе за култивисање бактерија и гљивица – гајење у in vitro условима
Циљ: обезбедити услове сличним у организму животиња/људи или другим за њих природним стаништима
Садрже све што је потребно да би један микроорганизам могао да расте и да се размножава + температура и кисеоник/угљен диоксид

## Slide 3
ВИРУСИ, рикеције, хламидије...

## Slide 4
просторија за прављење подлога
купују се у прашкастом стању и припремају према прескрипцији

## Slide 5
Према конзистенцији деле се на:
Течне (бујони)
Полутечне (полутечни агар)
Чврсте (агар)
Агар нема хранљиву вредност
Конзистенција зависи од количине додатог агара

## Slide 6
Према намени деле се на:
Основне хп
Обогаћене хп
Подлоге за обогаћивање
Селективне
Диференцијалне
Специјалне
Подлоге са обојеним супстратом – хромогене подлоге
Не постоји подлога која обезбеђује адекватне услове за култивисање свих м.о
Анамнеза из пропратног акта и налаз на директно припремљеном препарату избор хранљивих подлога
Изглед колонија на чврстим хранљивим подлогама – важан дг критеријум

## Slide 7
1. ОСНОВНЕ ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ
Хранљиви агар, хранљиви бујон
Садрже основне хранљиве материје (без неких посебних додатака)
Погодују већини мање захтевних микроорганизама

## Slide 8
2. ОБОГАЋЕНЕ ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ
Крвни агар, чоколадни агар, серум агар, brain-heart infusion агар
Садрже основне хранљиве материје + додатке који погудују нутритивно захтевнијим микроорганизмима (дефибринисана крв, крвни серум)
Њиховом применом могу се одредити нека својства м.о. - хемолиза

## Slide 9
3. ПОДЛОГЕ ЗА ОБОГАЋИВАЊЕ
Служе за циљано откривање патогених бактерија у испитиваним узорцима
Повећавање броја циљаних микроорганизама којих у узорку има мало
Salmonella spp. - Rapaport Vasiliadis бујон, Selenit F бујон, тетратионатни бујон

## Slide 10
4. СЕЛЕКТИВНЕ ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ
Селективно поспешују раст одређених м.о., а инхибишу раст других
NaCl, антибиотици, брилијант зелено, талијум-ацетат

## Slide 11
5. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ХРАН. ПОДЛОГЕ
Принцип: Бактерије сличних морфолошких карактеристика се биохемијски разликују чиме је омогућена њихова диференцијација
Mac Conkey agar, XLD агар, ендо агар
E. Coli и Salmonella на MacConkey агару Е. coli i Salmonella spp. на XLD агару

## Slide 12
Садрже посебне хранљиве материје за гајење само једне/неколико сродних врста
6. СПЕЦИЈАЛНЕ ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ
Levenstein Jensen, Middlebrook – Mycobacterium spp.
- Подлога по Korthof-у, EMJH подлога – Leptospira spp.
- Brucella агар – Brucella spp.

## Slide 13
7. ПОДЛОГЕ СА ОБОЈЕНИМ СУПСТРАТОМ
Принцип: Подлоге у себи имају инкорпорисана једињења коњугована са хромогеним или флуоресцентним бојама – бактерије које имају способност коришћења одређених једињења их уносе из подлоге и уграђују у себе
Колоније различитих микроорганизама на овим подлогама имају различиту боју захваљујући њиховим различитим биохемијским карактеристикама
DIASALM, UTI агар

## Slide 14
Температура

## Slide 15
pH

## Slide 16
ОДНОС ПРЕМА КИСЕОНИКУ
Стриктни Факултативни Стриктни Аеротолерантни Микро-
аероби анаероби анаероби анаероби аерофили аерофили
аероби
*Kapnofili

## Slide 17
ИЗОЛАЦИЈA БАКТЕРИЈА

## Slide 18
Директни препарати, пропратни акт
Одабир хр. подлога и засејавање материјала
Течни узорци – хомогенизација, разблажење
Органи – нпр. езом из дубине, хомогенизација, разблажење
Брисеви – директно на подлоге
Инкубација у термостату ( обично 24 часа, 37c°)
КОЛОНИЈА
ФОРМАЦИЈА ВИДЉИВА ГОЛИМ ОКОМ НАСТАЛА КАО ПОСЛЕДИЦА БИНАРНИХ ДЕОБА ЈЕДНЕ БАКТЕРИЈСКЕ ЋЕЛИЈЕ
Идентификација – тестови (примарна идентификација, биохемија....)
ПРИЈЕМ УЗОРАКА

## Slide 19
НАЈЧЕШЋЕ: МЕШАНА КУЛТУРА!
2 или више узрочника
узрочник + контаминација
узрочник + нормална микробиота
ЧИСТА КУЛТУРА
Методе за добијање појединачних колонија приликом засејавања материјала односно чистих култура приликом супкултивације:
1. Метод исцрпљења 2. Метод разблажења

## Slide 20
1. МЕТОД ИСЦРПЉЕЊА – Метод са 3 езе

## Slide 22
Када радимо методу исцрпљења?
Када засејавамо узорак
Циљ: добијање појединачних колонија (у случају мешаних култура појединачне колоније ће омогућити даље извођење тестова у циљу идентификације)

## Slide 23
Када радимо методу исцрпљења?
Када након засејавања узорка и инкубације и даље немамо појединачне колоније ради се метод исцрпљења и тада се добије чиста култура
(чиста култура може се добити и пре супкултивације уколико је у узорку присутан само један микроорганизам)
супкултивација

## Slide 24
2. МЕТОД РАЗБЛАЖЕЊА
Преузето са: https://www.pinterest.com/pin/serial-dilutions-and-spread-plates-for-microbiology--236931630387501373/

## Slide 25
ИДЕНТИФИКАЦИЈА БАКТЕРИЈА
1. Морфолошки изглед на мик. препарату
2. Tинкторијана својства
3. Услови култивисања
4. Изглед колонија и карактеристике раста
5. Физиолошке и биохемијске особине (7.)
6. Имунолошке методе (9., 10.)
7. Биолошки оглед
8. Молекуларне методе (11.)
9. Отпорност на антимикробна средства
10. Аутоматски системи за идентификацију
Рутинске (конвенционалне, класичне методе)

## Slide 26
1. Морфолошки изглед на микроскопском препарату (облик, величина, распоред, специјалне структуре)

## Slide 27
2. Способност бојења –
тинкторијалне особине

## Slide 28
3. Услови култивисања - Однос према O2, CO2, темп., време потребно за формирање кoл.
4. Изглед колонија на чврстим подлогама и карактеристике раста у течној култури – културелне особине
-Облик, величина, однос према равни подлоге, изглед ивица, прозрачност, конзистенција, боја, мирис, покретљивост

## Slide 29
4. Изглед колонија на чврстим подлогама и карактеристике раста у течној култури – културелне особине

## Slide 31
5. Физиолошке и биохемијске особине (7. вежба)
Физиолошке особине – услови култивисања (однос према темп., кисеонику, pH)
Биохемијске особине - Метаболички профил, утврђивање способности разлагања појединих једињења, реаговање са одређ. супстратима, ензимска активност...

## Slide 32
6. Имунолошке методе (9. и 10. вежба)
Антигенска грађа
Испитивање присуства бактеријских антигена применом
специфичних антитела
(за одређивање серогрупе/серотипа)

## Slide 33
7. Биолошки оглед
Застарело али понекад неопходно (не могу да се култивишу на х.п., испитивање вируленције изолованог соја, доказивање токсина...)
Кохови постулати:
1.Суспектни агенс присутан код свих оболелих јединки
2.Инфективни агенс мора бити изолован у чистој култури
3.Након вештачке инфекције лаб.животиње микроорганизам мора да изазове оригиналну болест
4. Инфективни агенс мора бити реизолован из материјала пореклом од животиња након експерименталне инфекције

## Slide 34
Повезаност гена са патогеношћу: испитивани ген или особина коју он одређује треба да буде повезан са патогеним сојевима микроорганизма
Губитак вируленције након инактивације гена: специфична инактивација испитиваног гена треба да доведе до смањења вируленције микроорганизма
Обнављање вируленције након враћања функционалног гена: поновно увођење функционалног гена, односно комплементација мутанта, треба да обнови вируленцију.

## Slide 35
8. Молекуларне методе
(11. вежба)

## Slide 36
9. Отпорност на антимикробна
средства
-Природна отпорност
10. Аутоматски и полуаутоматски системи за идентификацију